ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ТСН "КП "СОГЛАСИЕ"

за отчетный период с июня 2019 года по май 2020 года.

В отчетном периоде правление осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работ и возникающими текущими задачами.

Работа осуществлялась по следующим направлениям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Проведена масштабная реконструкция водозаборного узла (ВЗУ). Демонтирована аварийная водонапорная башня, вместо которой смонтирован каскад насосов второго подъема. Смонтирована система автоматического управления насосами, что позволяет работать насосам в оптимальном режиме и обеспечивать поддержание постоянного давления в водопроводной системе без участия сотрудника службы эксплуатации, как это было раньше.

2. Проведен очередной этап реконструкции водопровода на улицах Лесная и Центральная, а также на небольших участках улиц Широкая и Южная. Общая протяженность переложенных труб составляет 1 260 метров. Установлено 28 колодцев.

3. Серьезной проблемой является состояние наших очистных сооружений (ОС). Они давно не справляются с переработкой поступающего объема стоков и требуют масштабной реконструкции. В текущем режиме проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение их работы. Реконструирована система внутренних трубопроводов, которая за счет ненужных сопротивлений создавала повышенную нагрузку на насосы. Произведена замена двадцати гофрированных шлангов высокого давления. Из переливных емкостей были извлечены и продефектованы корзины с фильтрующим материалом. Проверка показала, что фильтрующий материал из корзин вымыт, а сетки самих корзин пришли в негодность. В план мероприятий на предстоящий отчетный период включены работы по ремонту корзин и восстановлению фильтрующего материала. На КНС, также как на ВЗУ,  смонтирована система автоматического управления насосами, позволяющая   работать насосам по оптимальному алгоритму без участия сотрудника службы эксплуатации.

4. На всех трех скважинах были демонтированы подающие трубопроводы и извлечены глубинные насосы для проведения обследования скважин с целью восстановления утраченных паспортов на скважины.

5. Проведен очередной этап смены устаревших и неэкономичных ламп ДРЛ на светодиодные светильники. В отчетном периоде  заменено 102 лампы.

6. Спилены три дерева на ул.Солнечная, Соловьиная и Цветочная, которые своими корнями начали ломать магистрали и колодцы.

7. В целях экономии моторесурса трактора  приобретена и установлена на контейнерной площадке 4-й очереди электродробилка, предназначенная для измельчения утилизируемых веток.

8. Для фиксации нарушений в части вывоза мусора на обоих контейнерных площадках  установлены видеокамеры, позволяющие устанавливать нарушителей и проводить с ними в дальнейшем соответствующую работу.

9. В отчетном периоде была окончательно отлажена и принята в эксплуатацию система автоматического въезда на 1-3 очереди поселка.

10. Сформирован резерв насосов. На сегодняшний день мы имеем в запасе по одному насосу всех видов, которые используются в нашем хозяйстве. Это позволит обеспечивать бесперебойное функционирование технических систем в случае выхода из строя используемых в них насосов.

11.Службой эксплуатации  устранено 42 засора канализации. В подавляющем большинстве случаев засоры дело рук наших жителей. Чего только не извлекают из канализации: тряпки, полотенца,  другой крупный мусор, перекрывающий просвет труб,  и даже битый кирпич и проволоку.

12.Службой эксплуатации  устранено 31 авария водопровода. Такого большого количества в предыдущие годы не было, что говорит о том, что водопровод подошел к пределу своего срока службы.

13. Заменен вышедший из строя въездной шлагбаум на 2 КПП.

14. Проведена промывка от наслоений ржавчины двух накопительных емкостей на ВЗУ.

15. Проведена промывка всей канализации поселка (400 колодцев и 13 000 метров труб).

16. Под контролем представителей МЧС была проведена проверка гидрантов. Замечаний нет, все гидранты работоспособны.

17. Службой эксплуатации в текущем режиме осуществлялся постоянный контроль за работой оборудования на ВЗУ, КНС, ОС. Проводились ремонтные работы откатных ворот на 1 и 2 КПП, восстановление поврежденных ворот на контейнерной площадке 4-й очереди, ремонт  счетчиков воды, насосов различного назначения.

Ежедневно осуществляется очистка корзин на КНС от мусора и очистка насосов перекачки. Два раза в месяц производится откачка ила из аэротенков на очистных сооружениях с их промывкой водой. С такой же периодичностью проводится контрольный осмотр канализационных колодцев с целью своевременного обнаружения засоров.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

1. Произведен ямочный ремонт на общей площади 450 м. кв.

2. Осуществлялась проливка трещин в асфальтовом покрытии  битумной мастикой. Протяженность трещин настолько большая, что пролить все трещины не удалось. Однако, благодаря приобретению специальной машинки для заливки швов, скорость этих работ существенно возросла (как и уровень качества), и это позволяет рассчитывать, что в текущем летнем сезоне мы успеем обработать весь объем трещин.

3.Произведена покраска металлических опор светильников на 4-й очереди.

4. Произведено восстановление газонов на местах проведения ремонтных работ при авариях водопровода.

5.Произведено восстановление колючей проволоки на периметре поселка, там где ее целостность была нарушена.

6.Проведена доукомплектация оборудования и установлено новое ограждение на детской площадке 4-й очереди. На старой детской площадке 1-3 очереди  модернизировано освещение. На обе детские площадки был завезен песок.

7. В целях повышения безопасности движения  установлено сферическое зеркало на перекрестке улиц Дальняя и Тенистая.

8. В целях исключения бесконтрольного прохождения пешеходов мимо поста охраны на 1 КПП   удлинен выездной шлагбаум.

9. Для удобства проведения платежей  терминал  вынесен из здания правления, а для комфортной работы на нем защищен ограждающими конструкциями.

10. Службой эксплуатации была проведена подготовительная работа по заливке катка. К сожалению, погода этой зимой не позволила залить лед.

11. На выходе в лес с ул.Широкая старые деревянные прогнившие мостки  заменены на металлические решетки, оставшиеся после ремонта ливневки.

12. Оборудована площадка для накопления веток на утилизацию за контейнерной площадкой 4-й очереди. Одновременно с этим были проведены работы по очистке и приведению в порядок участка на ул.Широкая, где  площадка для рубки веток располагалась ранее.

13. Произведена переустановка забора возле 3 КПП протяженностью 40 метров, который был установлен без бетонирования столбов и начал крениться. Сейчас столбы забетонированы.

14. Рядом с ВЗУ  смонтирован навес для хранения техники и навесного оборудования, а рядом со зданием правления навес для хранения стройматериалов.

15. Службой эксплуатации проводилась уборка территории, уборка листвы на детских площадках, регулярно проводилась промывка дорог, освобождение урн от мусора. Постоянно проводились работы по содержанию в порядке контейнерных площадок. Летом осуществлялся покос травы, зимой проводилась уборка снега. Весной покраска бордюров возле 1 и 2 КПП.

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА.

Расходование средств осуществлялось в соответствии с приходно-расходной сметой, утвержденной общим собранием ТСН. Поскольку ни один из семи собственников, имеющих прирезанные участки по краю поселка, не стал платить за них членские взносы (а в расчет размера взносов в отчетном периоде эти площади попали), к концу отчетного периода должен был образоваться существенный недобор по сумме взносов.

Чтобы не получить кассового разрыва, пришлось урезать финансирование по ряду расходных статей. Практически по всем статьям удалось добиться экономии, которая по году в сумме составила 2 980 тыс. руб. Перерасходы допущены по статьям Услуги связи 11,2 тыс.руб. и Вывоз мусора 491 тыс. руб.  Перерасход  по статье Вывоз мусора возник, т.к. идет постоянное подорожание этой услуги и растет объем утилизируемых веток. Правлением принимались шаги по снижению перерасхода. Это и рубка веток на щепу с целью уменьшения объема вывозимого мусора. Это и смена оператора вывоза ТБО, что привело к снижению стоимости одного куб. метра вывоза мусора с 900 до 720 руб. Это и договоренность о бесплатном вывозе контейнеров для сбора вторсырья. Несмотря на все усилия удержаться в рамках запланированной суммы по этой статье не удалось.

За счет постоянного размещения свободных средств на депозитах и привлечения рекламодателей удалось добиться превышения прочих поступлений над плановыми в размере 317 тыс. руб.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Проводилась работа по постановке на кадастровый учет дорог общего пользования. Дороги 4-й очереди на учет поставлены. На 1-3 очередях были обнаружены "наползания" участков нескольких собственников на общественные земли. Это серьезно затормозило процесс, т.к. пока жители не внесли изменения в свои кадастровые паспорта, процесс стоял. Общий план готов, и как только последний собственник получит изменения в МФЦ , документы будут сданы на регистрацию.

2. В настоящее время совместно с Согласием-2 проводится работа по переоформлению документов на аренду земли и постановке на кадастровый учет земельного участка под ОС.

3. Начато судебное производство в отношении владельца ресторана, чей участок на кадастровой карте "наезжает" на здание правления. В марте прошли предварительные слушания. Сейчас процесс, остановленный из-за карантина, возобновился.

4. Удалось продвинуться в вопросе реализации зависшего газового проекта. С Облгазом удалось согласовать выделение объемов, несмотря на то, что все объемы уже расписаны. У подрядчика удалось найти проектную документацию, которая у нас была утрачена. С подрядчиком достигнуты предварительные договоренности о проведении работ. Процесс затормозился на этапе работы кадастрового инженера, в чью задачу входит уточнение координат с тем, чтобы можно было договориться с проектировщиками о внесении изменений в проект. При появлении возможностей эта работа будет продолжена.

5. Проведена работа по паспортизации и лицензированию скважин. Паспорта на все скважины получены. Документы на получение лицензии сданы. Срок их выхода был 20 мая. Но очевидно, что он сдвигается.

6. Проводилась планомерная работа с должниками. В отдельной группе находятся жители, которые отказываются платить взносы за "прирезанные" участки. Их семь человек. По ним в марте был подготовлен иск в суд, но по понятным причинам процесс затормозился. По остальным должникам результаты таковы. Подготовлено и подано в суд 30 заявлений на выпуск судебных приказов. 2 из них было отменено. На сегодняшний момент выпущено 24 судебных приказа, 23   из них вступили в силу и по 6 открыто исполнительное производство. В итоге на разных стадиях прохождения дел свои задолженности погасили 18 жителей.

Один из жителей подавал судебный иск к ТСН с обязанностью заключить договор только на эксплуатацию канализации. В суде при участии наших юристов иск был отклонен.

7. Работа по формированию Реестра жителей завершена. Полного охвата добиться не удалось. Из 315 членов ТСН   в реестр включены 285. Последние  30 человек или категорически отказываются давать о себе данные, или мы просто не можем их найти.

8. В правление было подано 36 заявлений от жителей. Большая часть из них  отработана.  По небольшому количеству  даны мотивированные отказы. Судя по тому, что вопросы дальнейшего развития не получили, мотивы отказов жителями были приняты.

9. Пришлось столкнуться с ситуацией, когда большое количество важных документов в ТСН утрачено. Для исключения подобных случаев в дальнейшем, все имеющиеся документы отреестрованы, переданы на ответственное хранение делопроизводителю, убраны в металлические шкафы под ключ и выдаются под роспись с регистрацией в журнале.

10. Ежемесячно проводились плановые проверки работы охраны, включавшие в себя выборочный контроль комплектности дежурных смен, частоты и полноты патрулирования территории, контрольных звонков с незарегистрированных телефонов с попыткой подать заявку на проезд автотранспорта. По всем жалобам жителей, которых было немного (11 жалоб), проводились внеплановые проверки. В результате этих проверок двое сотрудников охранной фирмы были уволены.

11. Внесены изменения в Устав ТСН, упростившие механизм принятия решений. Внесены изменения в Регламент работы с должниками, в Порядок использования инженерных сетей. Утверждена новая форма договора с не  членами ТСН.

12. По просьбе жителей усилиями правления организована автобусная остановка нового маршрута в непосредственной близости от  1 и 2 КПП.

13. Доработан сайт. Теперь на нем можно проводить опросы и использовать его при заполнении бюллетеней для голосования.

14. Совместно с Согласием-2 проведены праздники Рожественская елка и Масленица.

Правление благодарит всех жителей, которые выступали с различными предложениями, направленными на улучшение жизни поселка.